## Slide 1: Introduzione all’Automatica
Fondamenti di Automatica

## Slide 2: Indice
Cosa è l’Automatica
Definire un Sistema
Decomposizioni
Analisi e Controllo
La Controreazione
Obiettivi

## Slide 3: Partiamo da un esempio
Prendiamo in considerazione un’auto elettrica
Affermiamo che è il sistema che vogliamo studiare
Sistema deriva dal dal greco sýn (insieme) e histánai (porre)
σύστημα: riunione, complesso
Un sistema, intuitivamente, è un insieme di cose connesse, interdipendenti, che operano insieme
Tesla model 3 del 2020
Powertrain

## Slide 4: Cosa é l’Automatica
Descrivere un “sistema” fisico
  Come posso dare una rappresentazione del mio sistema?
Capire il suo comportamento
  Quanti Km faccio con una carica completa?
  In quanto spazio freno se vado a 80 Km/h?
  Quanto tempo impiega una super-ricarica?
Esplorare la sua struttura
  Che relazione c’è tra la potenza meccanica e la corrente elettrica erogata dalle batterie?
Modificare il suo funzionamento
  Come devo trasferire potenza elettrica al motore per essere efficiente?
  Quale rapporto di trasmissione va eventualmente usato?
  Quale mix degli eventuali due motori (anteriore e posteriore)?
  Come faccio a fare più Km possibile?

## Slide 5: Decomposizione Gerarchica di un Sistema
Utile per un autoricambi
Simile al modello di esplorazione del Web
Non mette in evidenza il “come” funziona
Tesla
Trazione
Powertrain
Trasmissione
Struttura
Luci
Impianti
Frenante
Sterzo
Telaio
Sospensioni
Ruote
Caricabatterie
Batteria
Inverter
Convertitore
Motore elettrico
Cerchi
Pneumatici
Differenziale
Climatizzazione
Riduttore a rapporto fisso o a 2 rapporti
Guida automatica

## Slide 6: Decomposizione Funzionale di un Sistema
posizione
angolare
pedale
Intensità
Campo
magnetico
Esprime quelle relazioni di causa-effetto a noi necessarie per capire il funzionamento del sistema e per poter intervenire su di esso !
Acceleratore
Inverter
Motore elettrico
Riduzione
Differenziale
Ruote
Massa
Tachimetro
Coppia
meccanica
Coppia
meccanica
x n
forza
velocità
posizione
angolare
Centralina

## Slide 7: Approccio Sistemistico
Ingressi: li possiamo imporre (es. posizione acceleratore, tensione su un motore elettrico, angolo del timone)
Disturbi: agiscono indipendentemente (es. vento, coppia resistente, corrente in mare)
Uscite: ciò che ci interessa (es. velocità, angolo asse del motore, angolo di rotta)
Misure: ciò che possiamo misurare (es. posizione ago del tachimetro, lettura goniometro, lettura bussola)
Parametri: le "costanti" che appaiono nel modello del sistema (es. la massa, gli attriti, l’elasticità)
S
ingressi
disturbi
uscite
misure
parametri
Blocchi funzionali: rappresentano delle relazioni di causa-effetto

## Slide 8: Sistemi Statici e Dinamici
Sistema Statico
  Le uscite dipendono dagli ingressi attuali
Sistema Dinamico
  Le uscite dipendono dagli ingressi passati
u = ingresso
y = uscita
u = ingresso
y = uscita

## Slide 9: Cosa è lo stato di un sistema
Il vettore di variabili di stato di un sistema dinamico è costituito un insieme x di variabili dipendenti dal tempo che goda della seguente proprietà:
  la conoscenza di x(0) e dell’andamento dell’ingresso da 0 in poi è sufficiente a determinare univocamente l’andamento, da 0 in poi, di tutte le variabili dipendenti
S
ingressi u(t)
uscite y(t)
stato iniziale x(0)

## Slide 10: Controllo manuale della guida
Elaborazione
azione da intraprendere
Acquisizione
Misura
Attuazione del
comando

## Slide 11: La controreazione (feedback)
elaborazione
azione
misura e
acquisizione
Attuazione del
comando
confronto
sistema da controllare
+
-
Velocità di riferimento
Velocità attuale
Errore di velocità
r
e
u
y
Negli schemi di controllo visti sino a ora si evidenzia la presenza di un LOOP

## Slide 12: Sistema di Controllo
Azione di Controllo (manuale o automatica)
  L’azione necessaria ad ottenere un comportamento predeterminato di un sistema
Algoritmo di Controllo (manuale o automatico)
  La strategia necessarie ad assicurare la migliore performance di un sistema nel rispetto dei suoi limiti operativi
Sistema di Controllo Automatico
  Strategia + Tecnologia necessarie affinché un sistema svolga i suoi compiti con ridotto o nullo intervento umano
Sistema di supporto alle decisioni
  Sistema di controllo dotato di capacità decisionale (ma intelligenza = adattabilità …)

## Slide 13: Cosa é l’Automatica
Modellazione
  Ottenere una rappresentazione matematica basata sulla fisica del sistema (analiticamente o sperimentalmente)
Studio delle soluzioni
  Analitiche (in forma chiusa)
  Computazionali (simulazioni)
Esplorazione
  Ricerca di relazioni tra struttura e comportamento
  Approfondimento del comportamento del sistema
Modifica, Controllo
  Ricerca di metodi per cambiare il comportamento del sistema
In sostanza ci si occupa della analisi e del controllo di sistemi dinamici

## Slide 14: Altre Definizioni
Processo
  Insieme coordinato di trasformazioni e trasmissione di energia, materiali, informazioni, finalizzato ad un obiettivo
Processo industriale
  Continui (siderurgia, carta, vetro, petroliferi, chimici, produzione e distribuzione dell’energia elettrica)
  A lotti (stampaggio, ind. elettronica, mecanica, tessile)
Altri Processi
  Biologici, medici, ecologici, organizzativi, gestionali, economici
Controllo di processo
  l'uscita è una grandezza fisica, variabile con continuità (temperatura pressione, pH).
Servomeccanismo
  l'uscita è una grandezza meccanica (posizione, velocità)

## Slide 15: Obiettivi nella sintesi di un controllore
Stabilità
  Il sistema raggiunge un equilibrio?
Performance
  Riusciremo a raggiungere la velocità desiderata? In quanto tempo?
si
si, oscillando
no

## Slide 16: Obiettivi nella sintesi di un controllore
Chiediamo inoltre che
  L'uscita segua gli andamenti desiderati, con date tolleranze in condizioni ideali
  La risposta sia veloce
  Rumori di diverse provenienze siano filtrati
  Le incertezze sui parametri non influenzino l'uscita
  I disturbi esterni non influenzino l'uscita