## Slide 1: Il Criterio di Nyquist (vedi Marro Par. 4.5 a 4.7 e 4.9 vedi Vitelli-Petternella Par. VIII.1, VIII.4)

## Slide 2: Indice
Stabilità a ciclo chiuso dalle caratteristiche a ciclo aperto
Funzione di Trasferimento non razionale
Robustezza di un sistema di controllo

## Slide 3: Theo. Indicatore Logaritmico
Ip: P(s): analitica, C: curva chiusa, s compie un giro su C, all’interno di C ci sono n poli e m zeri.
Th: P(s) compie m-n giri nello stesso verso intorno all’origine .
Marro par. C4.3 dimostrazione completa
s
z
p
C
(s-p)

j
r e r non ci interessano
j compie un giro,
 oscilla ma complessivamente non cambia

## Slide 4: Esempio (Indicatore_Logaritmico.m)
Rp,0: rotazioni orarie di P(s) attorno all’origine = -1
P(s)
s

## Slide 5: L’idea
Quanti poli a parte reale positiva (p.r.p.)
ha la FdT a ciclo chiuso W(s)?
r->inf
C
Il criterio, dette R le rotazioni orarie di 1+F, dice
R1+F,0 = # zerip.r.p.(1+F) - # polip.r.p.(1+F)
Ma i poli di 1+F sono quelli di F (FdT ciclo aperto).
#polip.r.p(W) = #zerip.r.p.(1+F) = #polip.r.p.(1+F) + R1+F,0 = #polip.r.p.(F) + R1+F,0
C: una curva chiusa che abbraccia tutto Z+
Sono quanti gli zeri a p.r.p. del denominatore,
cioè di 1+F(s).

## Slide 6: Il criterio di Nyquist (vedi Marro par. 4.5)
#polip.r.p.(W) = R + #polip.r.p.(F)
Stabilità di W(s) ==> #polip.r.p.(W)=0 p.r.p.
R1+F,0 = - #polip.r.p.(F)
R1+F,0: rotazioni orarie di 1+F(s) attorno alla origine =rotazioni orarie di F attorno a –1+j0=RF,-1
S
1+F(s)
F(s)
: [-1, j0]
F(s):
strettam. causale
senza poli: Re[p]=0
Ovviamente
se F(s) stabile
R=0
(criterio ridotto)
RF,-1 = - #polip.r.p.(F)

## Slide 7: Il grafico di che?
Di quale funzione facciamo il grafico?
Se F(s) è stabile,
risp. armonica
a ciclo aperto
da -inf a +inf
F(s):
senza poli Re[p]=0
per w , 2 casi:

## Slide 8: Esempi (Esempi_Nyquist.m)
» n=[-1,1];
» d=[1, 1, 1];
» nyquist(n,d)
» nyquist(0.5*n,d)
» nyquist(1.5*n,d)
R = - #poli(F) p.r.p. = 0
» d=[1 1 -1];
» n=0.5;
» nyquist(n,d)
» n=1.5;
» nyquist(n,d)
R = - #poli(F) p.r.p. = 1
STABILE
STABILE
INSTABILE

## Slide 9: Poli con Re[p]=0 in F(s)
polo nell’origine,
F(0)=?
per
“percorso uncinato”
con 
Lo stesso per coppie di poli immaginari
(antiorario)

## Slide 10: Esempio 1

## Slide 11: Esempio 2

## Slide 12: Spiegazione intuititiva
del criterio ridotto
F(s)
+
-
u=0
F(s) stabile
F(j W)
w
Sistema a controreazione sede di un’oscillazione stazionaria con pulsazione W.
I segnali hanno le relazioni indicate, quindi F(j W)= -1.
L’oscillazione ha la pulsazione per cui F(j W)= -1.
Se il guadagno in catena diretta è maggiore, oscillazioni divergenti;
se è minore, oscillazioni convergenti.

## Slide 13: Margini di Stabilità
w
Instabile
Stabile
Al limite
All’aumentare del guadagno
un sistema generalmente diventa instabile.
Anche uno sfasamento (rotazione)
porta instabilità
r=1
(solo criterio ridotto)
1/mg

## Slide 14: Margini di Stab. su Bode
Stabile
Instabile
mf
mg

## Slide 15
Esempio
Esempio già fatto con Routh
k
+
-
Risultava 0 < k < 11
0.1 1
1.1 K
1- K 0 K<11
11
K K>0
.
.
.
w>0
tracciato per K=11