## Slide 1: Applicazione delle Trasformate di Laplace Alle eq. differenziali

## Slide 2: Indice
Trasformazione di una equazione differenziale
Coppia di poli complessi e coniugati
Modi propri di un sistema
Esempi

## Slide 3: Applicazione alle eq. diff. Ingresso Uscita
quindi:
Eq. diff. ordinaria, lineare, stazionaria, ordine=n : LPPC
risolvendo per Y(s)
Il denominatore compare in tutti gli addendi.
E’ il polinomio caratteristico (dell’eq. omogenea)
condizioni iniziali

## Slide 4: Applicazione alle eq. diff. Ingresso Uscita
I termini A e C sono nulli se u(t) º 0
B rappresenta l’evoluzione libera del sistema
Den(C) = Den(B)
Se l’evoluzione libera (B) converge, converge anche C.
A
B
C
In particolare, C è nullo se u(t)=0 per t0
Funzione di Trasferimento
del sistema descritto
dall’equazione diff.
Den(A) contiene i poli di B + quelli della trasformata dell’ingresso.
I modi presenti nell’uscita sono quelli propri del sistema + quelli dell’ingresso
Se i modi del Sistema convergono a zero nel lungo periodo rimangono solo quelli dell’ingresso:
IL SISTEMA E’ STABILE
Primo criterio intuitivo di stabilita:
“è stabile se basta azzerare l’ingresso per riportare il sistema a riposo”
!

## Slide 5: Decomposizione della Risposta
Libera:
Forzata:
=0 se u(t)=0 t<0
SSE il sistema e’ stabile :
transitorio: prima dell’estinzione dei
modi naturali del sistema
Forzata
permanente : dopo rimane solo la
parte con i poli dell’ingresso

## Slide 6: Risposta di una coppia Cplx Conj
Time (sec)
Amplitude
0
5
10
15
0
0.2
1
1.8
Step Response w = 1
0.1
0.3
0.5
0.7
1.0
Risposta al gradino: gradino (permanente)
oscillazione (transitorio)
Al diminuire di z, aumenta il comportamento oscillatorio
Per z = 0 si ha una sinusoide intorno a 1 (i poli sono a Re[ ]=0, sistema non asintoticamente stabile).

## Slide 7: Modi propri del sistema
L’antitrasformata di: è composta da (è combinazione lineare di...):
Esponenziali
Polinomi del tempo:
Polinomi(t) per esponenziali:
Eventualmente Impulsi nell’origine (al limite della causalità):
Sono i MODI NATURALI del Sistema. Il loro numero è pari all’ordine dell’eq. differenziale ( le sinusoidi contano per 2)
Le caratteristiche del sistema si riflettono sulla posizione dei poli sul piano s (Re[s], Im[s]).
La convergenza dipende dalla loro parte reale (deve essere Re[pi]<0)
Stabilità asintotica di un Sistema LPPC <==> Re[pi]<0

## Slide 8: Caratteristiche della Funz. di Trasferimento
Un S è descritto (quasi*) completamente dalla sua funzione di trasferimento
* salvo cancellazioni
L’analisi della G(s) ci permette di determinare facilmente:
1. Stabilità asintotica:
2. Velocità di convergenza: maggiore se minore
3. Comportamento oscillatorio: complessi
4. Valore per dell’uscita (regime):

## Slide 9: Precisazioni per Re[s]=0
Stabilità asintotica se
Cosa succede se ? Dalle espressioni precedenti,
Se semplice, l’evoluzione libera contiene una costante (stabile non asintoticamente)
Se multiplo,
contiene una rampa, una parabola, ecc. (instabile)
Per poli immaginari puri, si hanno sinusoidi (se poli semplici)
o divergenti polinomialmente (se poli multipli)

## Slide 10: Cos’è l’antitrasformata di G(s) ?
C.I.=0
Y(s)=G(s) ·1
y(t)=g(t) Risposta Impulsiva
Assumiamo U(s)=1  u(t)=(t)
impulso
area unitaria
Ma anche (con la convoluzione) :
Inoltre se:
gradino
Risposta Indiciale
(integrale di quella impulsiva)

## Slide 11: Esempio
Carrellino

## Slide 12: Applicazione al Carrellino
ingresso:
equazioni:
M
fe
M=1
D=1
nullo per t<0  CIu= 0, CIy = 1
Ma v(0)=0.5
A
B
A: risposta forzata,
ingresso+sistema
B: risposta libera,
solo sistema
Polo di G(s): -1 Polo della risp. libera: -1
Poli di V(s): -1, 0
v
A
B
v(0)

## Slide 13: Un ingresso più complesso
Se u(t) torna a zero,
il sistema torna a riposo 
Stabilità Asintotica Re[pi]<0
Dopo 5 secondi, la forza torna a 0
Possiamo studiare la risposta all’ingresso:
oppure considerare l’evoluzione libera da t=5
Si ottiene comunque:

## Slide 14: Ingressi e Risposte Canoniche
E’ sulla seconda (*) che si definiscono le specifiche di progetto nel dominio del tempo
w(t): risposta impulsiva
w-1(t): risposta al gradino
(risp.indiciale) (*)
w-2(t): risposta alla rampa
y=1
y=t/2
La risposta impulsiva è di scarso interesse pratico (gli impulsi non esistono fisicamente), ma è importante, perché consente di vedere tutti e soli i modi del sistema
Le risposte canoniche (utili) si ricavano integrando quella impulsiva