## Slide 1: Sintesi Ciclo Chiuso

## Slide 2: Indice
Obiettivi del controllo
Specifiche a Regime e al Transitorio
Legami Globali
Reiezione dei Disturbi
Sintesi per Tentativi

## Slide 3: Obiettivi del Controllo
“ L’andamento dell’uscita segua quello dell’ingresso per quanto possibile ! ”
yd (t)=Kd u(t)
Ingressi: rappresentativi di situazioni reali e “worst case”.
        costanti problemi di regolazione
        rampe lineari o più problemi di asservimento..
        sinusoidi con specifiche in t o in w
Possibile: Quali fenomeni si oppongono?
        Disturbi
        Inerzie dei componenti (º limitate bande passanti)
        Limitazioni fisiche (º saturazioni)
        Incertezze sul valore dei parametri

## Slide 4: Obiettivi del Controllo (2)
Effetti Positivi di un guadagno elevato: (costante in frequenza)
Riduzione degli errori di tracking: W(s) @ Kd
· Riduzione degli effetti dei disturbi: Wz(s) @0
· Riduzione degli effetti delle variazioni parametriche
Aumento della banda passante.
Effetti Negativi:
Riduzione dei margini di stabilità
Aumento degli “sforzi” negli attuatori
Aumento della sensibilità ai rumori entranti nei punti particolari.
Soluzione principe:
Controreazione con elevato guadagno d’anello
Oggi forse le caratteristiche più importanti sono quelle con ·. Infatti l’ingresso è generato
a sua volta da altri controllori, che lo possono adeguare (prefiltrare).
Si richiede un comportamento prevedibile.

## Slide 5: Sintesi (progettazione)
In realtà non comprende tutte le fasi, l’implementazione dipende dalla tecnologia
Metodi analitici ( un cenno )
scegliendo Wd in modo che R sia causale. Vantaggi: elegante, semplice, oggettivo.
Ma: P(s)=? e Wd(s)= ??
Esistono infinite Wd(s) che soddisfano le specifiche usuali, qual’è la migliore ?
        come varia W(s) al variare di P(s) ?
        R(s) risulta molto complicato.
        Solo alcune zone di P(jw)sono importanti per la progettazione.
Si preferisce la sintesi per tentativi che permette
        Comprensione degli effetti delle scelte fatte
        Concentrazione sulle specifiche d’interesse
R P

## Slide 6: Specifiche a Regime
Legame ingresso-uscita / Errore a regime=
Ingresso
Gradino £ e : Richiesta debole, in genere solo per sistemi di regolazione.
0 Þ 1 polo nell’origine
Rampa lineare £ e : Richiesta normale negli asservimenti
0 Þ 2 poli nell’origine
Rampa parabolica £ e : Richiesta forte
0 Þ 3 poli nell’origine Richiesta fortissima molto rara
Tipo del Sistema Ingresso Errore
0
1
2
{
{
{

## Slide 7: Specifiche al Transitorio (vedi Marro par. 4.9)
0
te
ts
ta5
0.1
0.5
1
1+s
0.9
T
+5%
-5%
tr1
S
Nel tempo
tr1: tempo di salita
te: tempo all’emivalore
S: sovraelongazione
ts: tempo al picco
ta5: tempo di assestamento
T: pseudo periodo
In frequenza
½W½dB
Mr
-3
-6
-3
wr
w’
w3
w6
wr: pulsazione di risonanza
w3:banda a -3 dB (B3)
w6:banda a -6 dB (B6)
Mr: Modulo alla risonanza
(Vedi Vitelli par. III.2 )

## Slide 8: Legami globali
0
te
ts
3
4
ta5
6
0.1
0.5
1
1+s
0.9
T
+5%
-5%
tr1
S
1
0.5
tan
tr2
½W½dB
Mr
-3
-6
-3
wr
w’
w3
w6
Relazioni approssimate la risposta indiciale e risp. armonica

## Slide 9: Transitorio  Anello Aperto
Passaggio da W(jw) a F(jw) a ciclo aperto.
E’ più semplice perché nel dominio di w
per ogni valore di w.
Non avendo l’espressione di W(jw) si usano
i legami approssimati (vedi Nichols)
1.26wT < w3 <2.52wT
mj > 60°×(1-Mr|dB*0.1)
Con:
w3
½W½dB
-3
½F½
w
-90
-180
wT
mj

## Slide 10: Specifiche per i Disturbi
a gradino
In genere si considerano disturbi
aleatori
Disturbi a gradino (esempio: coppia resistente in un servomeccanismo, variazioni di carico)
In genere nessuna specifica sul comportamento transitorio, perché il tempo di assestamento al disturbo è legato a quello relativo all’ingresso.
Disturbi aleatori (esempio: vento su un antenna).
Occorre conoscere la massima frequenza significativa.
Specifica tipica: Riduzione di un fattore K del loro effetto sull’uscita
{

## Slide 11: Regolazione vs. Asservimento
REGOLAZIONE
OBIETTIVO: costanza dell’uscita
facilità di istallazione
ENFASI: effetto dei disturbi
si impiegano spesso dispositivi di controllo standard (Regolatori)
ESEMPIO: controllo di livello o di temperatura
ASSERVIMENTO
OBIETTIVO: inseguimento dell’ingresso.
ENFASI: fedeltà di risposta
Richiedono la progettazione dei dispositivi di controllo ad hoc (Reti di Compensazione) che talvolta possono essere sostituiti da regolatori standard.
Se le specifiche sono stringenti il progettista dell’impianto deve interagire con il controllista.
ESEMPIO: macchina utensile a controllo
numerico

## Slide 12: Sintesi per Tentativi
Specifiche più dettagliate Þ procedimento più complesso
Dalle specifiche su W-1(t) si passa a quelle su W(jw) e
quindi a quelle su F(jw) a ciclo aperto (wT, mj ).
Procedimento preciso, richiede una verifica a ritroso.
S I N T E S I
Fi (jw)
Spec. su W-1(t)
Spec. su W(jw)
wT, mj di F(jw)
Legami globali
Relazioni approx
OK?
OK?
Specifiche a Þ poli nell’origine e
regime coefficiente di guadagno
Specifihe sul Þ rete di correzione
transitorio della risposta in frequenza

## Slide 13: Altre considerazioni
Altri fenomeni da considerare, anche se non espressamente precisati nelle specifiche:
Sforzo di controllo i.e. uscita del controllore in condizioni tipiche Þ dimensionamento e fatica degli attuatori
Robustezza i.e. capacità di conservare le caratteristiche (in part. la stabilità) se il processo si modifica
Interazioni nascoste i.e. considerare come disturbo qualche grandezza che dipende dallo stato del sistema
Possibili saturazioni dei vari organi
Numero di trasduttori
Sensibilità a rumori in alta frequenza