## Slide 1: Reti Complesse Struttura e Dinamica
Prof. Stefano Panzieri
panzieri@uniroma3.it

## Slide 2: Sistemi Complessi
Life — complex, whole, emergent — is simple after all, a natural outgrowth of the world in which we live. - Stuart Kauffman, At Home in the Universe
Molti elementi
Relazioni nonlineari
Presenza di loop
Confini difficili da determinare
Presenza di elementi con memoria
Dinamiche lontane dall’equilibrio
Dinamiche multiple
Sistemi nested (autosomiglianti)
Notes: Sullo sfondo la rete della proteina di Yeast
La complessità delle reti tecnologiche: le rotte degli aerei
La complessità delle reti di infrastrutture
La complessità della conoscenza
La complessità della vita in uno stagno : Food web of life, Little Rock Lake, Wisconsin
La complessità di un sistema di datafusion
La complessità dell’Universo
Da questa complessità, come ci fa notare Kauffman, possono emergere, in maniera semplice,
dei comportamenti comprensibili.
Come diceva Einstein:
“Everything should be made as simple as possible, but not simpler”
La domanda oggi è come trovare nuovi strumenti per manipolare questa complessità,
Una parziale risposta è data dalla scienza delle reti e dallo studio delle topologie perché nei
sistemi complessi conta molto di più la topologia delle dinamiche nei nodi.
Ma ancora mancano dei passi da compiere nella direzione di una maggiore comprensione
dei fenomeni dinamici associati a particolari topologie.
Manca del tutto una metodologia di sintesi.

## Slide 3: Evidenza sperimentale
I sistemi complessi sono spesso organizzati topologicamente a reti delle quali condividono le proprietà
  Per questo, nei sistemi complessi conta molto di più la topologia delle dinamiche nei nodi.
La domanda oggi è come trovare nuovi strumenti per manipolare questa complessità,
  Una parziale risposta è data dalla scienza delle reti e dallo studio delle topologie perché nei
Approccio allo studio
  Riduzionistico
  Olistico

## Slide 5: Descrizione di una network
N nodi, punti
K bordi, archi, link
A={aij} matrice di adiacenza

## Slide 6: Connessioni tra gli aeroporti US

## Slide 7: New York State electric power grid
Generatori e sottostazioni in blu
Le linee sono trasmissioni e trasformatori (in rosa)
Lo spessore indica la potenza

## Slide 8: Food Web of Life
Little Rock Lake, Wisconsin
Nodi: specie tropiche (condividono predatori e prede)
Il fitoplancton è sotto
I pesci sopra

## Slide 9: Rete delle Proteine del Lievito (micro organismi eucarioti)
P. Uetz, et al. Nature 403, 623-7 (2000).

## Slide 10: Circuiti digitali

## Slide 11: Come nascono…
Molti meccanismi di base sono stati individuati per giustificare la nascita di queste reti
Alcuni modelli proposti in letteratura hanno trovato un notevole riscontro mostrando delle proprietà strutturali simili a quelle individuate nelle reti naturali

## Slide 12: Parametri caratteristici di base
Average Path Length
  La media delle distanze (in archi) tra due nodi
  Il diametro è la distanza massima
Coefficiente di Clustering
  La frazione dei nodi vicini che sono vicini tra di loro
  Se un nodo ha k archi al massimo possono esistere k(k-1)/2 archi tra i vicini
Distribuzione del grado di connessione
  Il gradi di connessione di un nodo è pari al numero di archi

## Slide 13: Significato dei parametri
Percorsi più corti
  Influenza sulle dinamiche
Alto clustering
  Presenza di comunità
Basso grado medio
  Limitazioni fisiche alle connessioni

## Slide 14: Lattice network
Alto APL: O(n)
Alto coefficiente di clustering
Degree distribution uguale a k per tutti i nodi

## Slide 15: Erdös-Rényi Random graphs
Connessi with probabilità p
p=1/6 N=10 k ~ 1.5
Distribuzione di Poisson
Basso APL: O(log(n))
Basso coefficiente di clustering  k/n
Degree distribution Poissoniana

## Slide 16
Ma non tutti i grafi sono random!
E non tutti hanno una distribuzione poissoniana del grado!
Rete stradale
Rete linee aeree

## Slide 17: Small World networks
Watts-Strogats Algorithm
  Si comincia con una rete lattice con k (degree) pari
  Randomicamente (con probabilità p) si opera un rewiring di ogni link spostando un arco da un nodo a un altro

## Slide 18: WS model: da regolare a random
SW
Basso APL: O(log(n))
Alto coefficiente di clustering  k/n
Degree distribution  Poissoniana

## Slide 19: WS model: distribuzione del grado

## Slide 20: Modelli SW a confronto

## Slide 21: Scale Free Networks
Barabási-Albert Algorithm
  Si comincia con una rete di m0 nodi completamente connessa
  Ogni nuovo nodo aggiunto verrà connesso a m dei nodi esistenti con una probabilità proporzionale al grado del nodo stesso (preferential attachment)

## Slide 22: Scale Free Networks
Basso APL: O(log(n))
Coefficiente di clustering: poco maggiore di un grado casuale
Degree distribution lineare (su scala logaritmica)

## Slide 23: Parametri delle reti reali

## Slide 24: From Complex Networks to PRMs (probabilistic roadmap method)
High Clustering Coefficient (highly interconnected clusters) | Redundancy
Scale free node degree distribution | Presence of a backbone Resilence to random edge removal Weakness against selective edge removal
Scale-free edge length distribution | Many short edges -> Probably collision free Few long edges -> Probably colliding

## Slide 25: Spatial Network Models
The PRM is seen as a growing Spatial Network
  Collision Free Nodes
  Eventually Colliding Edges
Probabilistic Attatchment Strategy
  Typically distance-based
  Phase 1: Pioneereing nodes  long edges
  Phase 2: Clusters (topological and spatial)
Limitations
  If no connection is made, nodes are removed
  |E|=O(|N|^2) in worst case
  Limited Redundancy

## Slide 26: Distance-based ranking
Deterministic Preferential attatchment:
  The node is connected to the k most near pre-existing nodes
Dramatic edge reduction
  |E|=(k|N|)
  Good Space Coverage
  Some interesting topological features

## Slide 27: DBR properties
High Clustering Coefficient
  Redundancy
Scale-Free node degree distribution
  Resilience to random failures
  Weakness against selective edge removal

## Slide 28: Assortative networks
Reti Scorrelate
  La distribuzione del grado normalmente determina completamente le proprietà statistiche della rete
Reti Correlate
  In alcuni casi la probabilità che un nodo di grado k sia connesso a uno di grado k’ può dipendere da k
  In questo caso si può calcolare l’average nearest neighbors degree knn,i di un nodo i come
  dove j indica tutti i nodi vicini. Le reti correlate (assortative) tendono ad avere i nodi connessi con i loro peers mentre quelle non assortative hanno nodi con basso grado connessi prevalentemente con nodi con alto grado

## Slide 29: Altri indici
Centralità
  Diametro
      Massima distanza tra due vertici
  Eccentricità
      distanza massima di un vertice da tutti gli altri
  Centro della rete
      Vertici di minima eccentricità
  Closeness
      Inverso della farness (=somma delle distanze di un vertice da tutti gli altri)

## Slide 30: Altri indici
Grafici
  Densità
      Numero di archi presenti su archi possibili
  Meshedness
      Numero di cicli presenti sulla rete

## Slide 31: Altri indici
Efficienza
  Globale
      Detta F la matrice dei cammini minimi si ha la seguente definizione
  Locale
      Si calcola l’efficienza di un nodo andando a verificare le distanze tra i nodi ad esso collegati. L’efficienza locale della rete è la somma delle efficienze locali

## Slide 32: Altri Indici
Spettro
  Lo spettro di una rete è costituito dalla distribuzione degli autovalori della matrice di adiacenza
  Distribuzioni
    Semicircolare per le reti random
    Triangolare con coda secondo una legge di potenza per le reti scale-free
    Molti picchi per le reti small-world

## Slide 33: Altri indici
Robustezza
  A errori (danni casuali)
  Ad attacchi (danni mirati)
Si misurano tipicamente le variazioni
  del diametro della rete
  dell’efficienza
Un parametro importante è anche il “load” di un link: il numero di cammini minimi che includono quel link

## Slide 34: Rete ATAC e Metro di Roma

## Slide 35: Indici

## Slide 36: Guasti

## Slide 37: Attacchi

## Slide 38: Connessione e Diametro

## Slide 39: Clustering e APL

## Slide 40: Efficienza Globale

## Slide 41: Confronto Random-SF
Error tolerance
  Per le reti Random
    Il diametro aumenta proporzionalmente al numero di nodi danneggiati
    La fragmentation presenta una soglia di breakdown
  Per le reti SF
    Il diametro riamane costante
    La fragmentation non è eccessiva, non vengono isolati quasi mai cluster di nodi
Attach survivability
  Per le reti SF
    Effetti terribili se si scelgono i nodi più connessi
SF networks

## Slide 42: Transizioni di Fase
Collegando casualmente coppie di nodi, arrivati a n/2 si forma un cluster gigante con la maggior parte dei nodi

## Slide 43: Transizione di fase di Internet
red, lethal; green, non-lethal; orange, slow growth; yellow, unknown
Internet è più efficiente di una struttura random nel regime di traffico normale (alta efficienza strutturale).
Meno efficiente nella transizione alla fase congestionata che avviene a livelli di traffico più bassi (bassa efficienza funzionale)
random
Internet
lc(rndm) > lc(SF)
<T>(SF) < <T>(rndm)
V. Rosato

## Slide 44: Network Evolutionary Adaptation
Efficienza
Robustezza
  Average-case (structural, functional)
  Worst-case (structural, functional)
Redundancy
Cost

## Slide 45: Network Evolutionary Adaptation

## Slide 46: Dinamica
Propagazione delle informazioni
  Epidemic Spreading
  Rumor Spreading
  Algoritmi evolutivi (e coevolutivi)
Sincronizzazione e dinamiche collettive
  Dinamiche accoppiate
  Oscillatori non identici
  Oscillatori caotici

## Slide 47: Cellular Automata
Agenti con un numero finito di stati su un asse dei tempi discreto
Ad ogni time step lo stato successivo dipende dallo stato attuale e da quello degli agenti vicini

## Slide 48: Epidemic Spreading
SIR (susceptible, infected, removed)
  Numero di individui infettati prima della rimozione dell’infezione
SIS (susceptible, infected, susceptible)
  Percentuale della popolazione permanentemente infettata
Due parametri
  Transmission rate l
  Recovery rate m
La modellistica si avvicina a quella di un percolation-like process

## Slide 49: Epidemic Spreading
Ipotesi di omogeneità
  Si deduce la presenza di una soglia lc sopra la quale, per il SIS, l’epidemia persiste.
  Si tratta di una transizione di fase
Reti non correlate
  La soglia lc tende ad essere molto piccola e prossima allo zero con un grande numero di nodi
  L’epidemia non viene mai debellata
È chiaro che le strategie di immunizzazione variano enormemente a seconda del modello
  Su reti SF può convenire vaccinare dei gruppi di conoscenti di individui scelti randomicamente

## Slide 50: Epidemic Spreading
l = spreading rate

## Slide 51: Rumor Spreading
Epidemie “desiderate”
  Protolli epidemici per la disseminazione di informazioni
  Resource discovery su internet
  Campagne di marketing
La differenza con le infezioni è che si scelgono le regole di diffusione
Modello differenziale di Daley-Kendall
  Ignorant (I)
  Spreader (S)
  Stifler (R)

## Slide 52: DK-model
Tipicamente una percentuale della popolazione rimane ignorante
Con una scelta opportuna della rete e della politica di spread si può cercare di minimizzare questa percentuale a parità di sforzo di diffusione

## Slide 53: Social networks
Insieme di attori (individui o gruppi) connessi da relazioni che includono
  Amicizia, Parentela, Status
  Sesso, Affari, Politica
  Agende telefoniche o di email
  Co-authorship scientifiche
  Linguaggio umano
  Consigli di amministrazione
Parametri strutturali interessanti (sociometrici)
  Indice di clustering
  Centralità

## Slide 54: Sensor Networks
Oggi sono anche interessanti le reti di sensori
  Piccoli dispositivi sensibili connessi tra di loro in maniera randomica che misurano grandezze fisiche dalla cui fusione dovrebbe essere possibile ricavare informazioni da usare per
    Auto-Localizazione
    Tracking di obiettivi

## Slide 55: Formazione delle opinioni
Gli agenti hanno opinioni che possono mutare sotto l’influenza di altri individui
Doversi modelli matematici (consensus models)
  Sznajd (S)
  Deffuant (D)
  Krause-Hegselmann (KH)
Alcuni risultati mostrano che con coefficienti di clustering elevati si raggiunge più facilmente un consenso unanime con il modello S
Molti altri risultati sono stati ricavati per gli altri modelli ma ancora molto lavoro deve essere fatto

## Slide 56: Giochi Strategici
Un gioco strategico è un modello di interazione tra decisori
  Almeno due decisori
  Una serie di regole
  Una serie di strategie
  Una funzione di guadagno da ottimizzare
La Teoria dei Giochi è stata largamente utilizzata per modellare la societò, i sistemi economici, l’evoluzione biologica
Un problema strategico molto studia è quello del Dilemma del Prigioniero
La sua versione spazialmente strutturata consiste di N giocatori su una rete (usualmente un lattice).
Ogni giocatore contro ciascun vicino
La struttura della rete si è stata dimostrata importante quanto le regole a mantenere un regime di cooperazione

## Slide 57: Genetic Algorithms
Inizializzazione randomica
Valutazione della fitness e selezione degli individui migliori
Creazione di una nuova popolazione con
  Gli individui migliori
  Individui generati per cross-over
  Individui generati per mutazione
Teorema degli Schemata di Holland
Valutazione
e selezione
Cross-over
Mutazione

## Slide 58: Space Structured GA
È un GA dove la popolazione risulta distribuita spazialmente su topologia discreta
Se la topologia è una rete questi algoritmi prendono il nome anche di graph based GA
In particolare, una scelta possibile per la rete è quella di un grafo random
  Poisson random graphs
  Small World
  Scale Free
Seguendo l’idea di base degli automi cellulari evolutivi le interazioni tra gli individui avvengono solo lungo i link della rete

## Slide 59: Local Mating Rule
Calcolo della fitness della popolazione
I nodi sono clasificati in HIGH e LOW in funzione della massima e minima fitness presente
Tutti i link sono esaminati e per ogni coppia abbiamo una regola
  HIGH / HIGH: il peggiore prende dei geni dal migliore e subisce mutazione con prob. p1
  HIGH / LOW: mutazione di HIGH con prob. p2 copiata in LOW
  LOW / LOW: mutazione di entrambi separatamente con prob. p3

## Slide 60: Knapsac
Random
Small World
Scale Free

## Slide 61: Grandezze caratteristiche
Entropia
  Misura della diversità del genoma
Edge
  Percentuale di link tra nodi con diverso genoma
Takeover time
  Tempo nel quale la soluzione dominante si diffonde su tutta la rete
Small World

## Slide 62: Takeover time
SW
SF

## Slide 63: Multimodalità
SW
SF

## Slide 64: Localizzazione Robotica

## Slide 66: Sincronizzazione di metronomi

## Slide 67: Sincronizzazione e dinamiche collettive
Master Stability Function approach
La matrice di connettività è simmetrica e a somma nulla sulle righe
Se i sistemi sono uguali può esistere un invariante per xi che rappresenta il manifold di completa sincronizzazione.
È il manifold dove si annulla l’ingresso ai sistemi: lo studio della stabilità si riduce allo studio delle dinamiche trasversali rispetto a questo

## Slide 68: Sincronizzazione e dinamiche collettive
Una condizione necessaria per la stabilità è che gli esponenti di Lyapunov relativi alle dinamiche trasversali siano tutti negativi
l’approccio Master Stability Function prevede di calcolare il massimo degli esponenti di Lyapunov del seguente sistema al variare del parametro n che è proporzionale all’accoppiamento tra i sistemi
Detto L(n) (MSF) il più grande di questi esponenti è possibile studiare il suo andamento

## Slide 69: MSF
Si arriva a concludere che, a prescindere dalla topologia, un accoppiamento sufficientemente forte induce la stabilità nel caso II
Altri tipi di accoppiamenti non lineari sono oggi sotto studio (e.g., per le reti neuronali)

## Slide 70: Sincronizzazione su reti complesse
Si ha un enorme aumento della propensione alla sincronizzazione
Vari tipi di accoppiamento studiati
  Connessioni pesate secondo le potenze dei gradi
  Connessioni pesate secondo il load degli archi

## Slide 71: Sincronizzazione di Oscillatori Accoppiati
Modello di Kuramoto
N oscillatori con una distribuzione di pulsazioni g(w) con media w0.
Per bassi s le oscillazioni sono incoerenti. Al crescere del parametro si formano alcuni cluster di coerenza fino a quando tutta la rete diventa un grande cluster sincronizzato
Sulle reti di BA
  La soglia diminuisce
  Il tempo di reclutamento di un hub è molto più basso di quello di un nodo periferico con il risultato che è molto più stabile

## Slide 72: Sistemi caotici
Sincronizzazione
  Completa
  Di fase
  Di ritardo
  Generalizzata
  Di ritardo intermittente
  Di fase imperfetta
  Almost syncronisation

## Slide 73: Sistemi Caotici
Studiando l’attrattore di Lorenz e l’oscillatore caotico di Chua i risultati prima descritti trovano conferma

## Slide 74: Sistemi Caotici e topologia
SW e SF networks tendono a incrementare la sincronizzabilità
Valgono i risultati di tolleranza agli errori e vulnerabilità agli attacchi
Al crescere del numero dei sistemi avviene sempre una de-sincronizzazione a parità di topologia
Sporadiche interruzioni nelle connessioni in sistemi non identici portano a de-sincronizzazioni la cui dinamica dipende dalla topologia

## Slide 75: Energia di Sincronizzaione
Alcuni svantaggi legati alla sincronizzazione di sistemi le cui connessioni implicano uno spazio fisico (ad esempio quello geografico)
In sistemi come neural networks o reti di generatori le connessioni a lungo raggio possono implicare un alto costo in termini di energia scambiata
Sono stati studiati modelli in cui la potenza dell’interazione decade con la distanza.
È stato trovato che i comportamenti collettivi dipendono dal range dell’accoppiamento

## Slide 76: Applicazioni
Reti sociali
  Struttura, formazione delle opinioni, giochi strategici
Internet
  Struttura, dinamica
Metabolismo, proteine e reti genetiche
  Struttura, dinamica
Reti celebrali
  Struttura, dinamica
Reti di Infrastrutture

## Slide 77: Infrastrutture Critiche
Le infrastrutture critiche sono grandi reti tecnologiche i cui malfunzionamenti producono un vasto impatto sui cittadini di una nazione
Le infrastrutture complesse presentano una forte interdipendenza

## Slide 78: Multi Networks

## Slide 79: Interdipendenze

## Slide 80: Bibliografia essenziale
Albert ­ Laszlo Barabasi, “Link. La nuova scienza delle reti,” Einaudi (2004)
Steven Strogatz, “Sincronia. I ritmi della natura, i nostri ritmi,” Rizzoli, (2003)
Steven H. Strogatz, “Exploring complex networks,” Nature, 410 (2001)
Xiao Fan Wang and Guanrong Chen, “Small-World, Scale Free and Beyond,” IEEE Circuit and System Magazine, 1 (2003)
S. Boccaletti, V. Latora, Y. Moreno, M. Chavez, H.U. Hwang, “Complex Networks: Structure and dynamics,” Physics Reports, 424 (2006)
P. Crucitti, V. Latora, M. Marchiori, A. Rapisarda, “Error and attack tolerance of complex networks,” Phisica A, 340 (2004)
R. Albert, Hawoong Jeong, A-L Barabási, The Internet’s Achilles’ Heel: Error and attack tolerance of complex networks,” Nature, 406 (2000)
V. Venkatasubramanian, S. Katare, P.R. Patkar, F. Mu, “Sponatneous emergence of complex optimal networks through evolutionary adaptation,” Computers and Chemical Engineering, 28 (2004)

## Slide 81: Bibliografia essenziale
I.J. Farkas, I.Derényi, A.L. Barabási, T. Vicsek, “Spectra of ‘real-world’ graphs: Beyond the semicircle law,” Physical Review E, 64 (2001)
R.Pastor-Satorras, A.Vespignani, “Epidemic dynamics and endemic states in complex networks,” Phys.Rev. E, 63 (2001)
V. Rosato, S. Bologna and F. Tiriticco, “Topological properties of high-voltage electrical transmission networks,” Electric Power Systems Research, 77(2), (2007)
A. Gasparri, S. Panzieri, F. Pascucci, G. Ulivi: "A Spatially Structured Genetic Algorithm over Complex Networks for Mobile Robot Localisation ", IEEE Int. Conference on Robotics and Automation – ICRA 2007, Roma, Italy, (2007)