## Slide 1: Esempi di sistemi di controllo

## Slide 2: Indice
Cosa è un modello
Caratteristiche salienti
Metodi formali
Esempi

## Slide 3: Controllo manuale del livello
Riempire un secchio di acqua è un’operazione che richiede l’intervento di:
  Un sistema di misura
  Un sistema di attuazione
  Un sistema di controllo
controllore
organo di
misura
attuatore

## Slide 4: Cotrollo automatico del livello
galleggiante
fulcro e leva
valvola
Quando l’acqua raggiunge
il livello desiderato,
il galleggiante,
tramite la leva,
chiude la valvola
attuatore
controllore
organo di
misura

## Slide 5: Controllo di temperatura
Sensore di
temperatura
(termostato)
Attuatore
(relais)
Riscaldatore + acqua
(processo)
T desiderata
Notare che la temperatura oscilla intorno a Tdes

## Slide 6: Controllo di Posizione
Finché i due angoli sono diversi,
  l'amplificatore ha tensione di ingresso  0,
  il motore ruota,
  e la differenza tra gli angoli si riduce.
Quando gli angoli sono uguali
  L’errore è nullo
  Il motore si ferma
motore
amplificatore
potenziometro
Jd
J
carico

## Slide 7: Rappresentazione con blocchi strutturali
Controllo di posizione dell'asse di un motore
+E
-E
+E
-E
V=cost
Rid


i
u
potenz.
amplificatore
motore +
riduttore
potenziometro
+
-

i

u
V alim.
V eccit.
Disturbi -->

## Slide 8: Definizioni
Controllo a catena aperta (predittivo)
l’azione di controllo è indipendente dall’uscita
Controllo a catena chiusa
l’azione di controllo dipende dall’uscita
Amplificatore
pick-up
Motore CC
tachimetro
S
+
-
Amplificatore
pick-up
Motore CC

## Slide 9: Strutture di controllo e diagrammi a blocchi
Controllo a catena aperta
Controllo a catena chiusa
+
-

## Slide 10: Strutture di controllo e diagrammi a blocchi
Controllo con feed-forward
Compensazione del disturbo
+
-
disturbo
misurabile

## Slide 11: Esempi di sistemi di controllo a controreazione
Controllo di velocità di un motore elettrico
  Regolazione continua della tensione o della corrente
Controllo della temperatura di un forno domestico con termocoppia
  On/off a relè nei forni elettrici
  Continuo con in quelli a gas
Controllo della velocità di crociera di un’automobile
  Regolazione continua degli iniettori in funzione della velocità misurata
Regolatore elettronico di tensione
  La tensione in uscita è confrontata con una tensione di riferimento
Controllo della velocità delle gabbie di un laminatoio
  In funzione della tensione tra la gabbia stessa e la precedente
Controllo dell’assetto di un aeroplano
  Per mantenere il volo orizzontale o eseguire virate ed atterraggi

## Slide 12: Piattaforma motorizzata
trasduttore
di posizione
amplificatori
di potenza
trasduttore
di velocità
i

i
vel
Motori
Comando
di sterzo
Comando
di velocità
Angolo
misurato
Velocità
misurata

## Slide 13: Controllo di Robot mobile
Xfin,
Yfin
Xo
Yo
Il task
La traiettoria
desiderata
velocità
sterzo
Struttura cinematica
del veicolo
Controllore
Controllore
v (t)
d
 (t)
d
Comando
di sterzo
Angolo
misurato
Comando
di velocità
Velocità
misurata
pianificazione

## Slide 14: Dei robot mobili più complessi

## Slide 15: E per controllare una fabbrica?

## Slide 16: Fabbrica Automatica
Robot
Movimentazione
Processo
continuo
Magazzini
Macchine
a CN
1° Livello
Comando delle singole macchine PLC)
2° Livello
Coordinamento delle
macchine
3° Livello
Gestione della produzione
(ottimizzazione)
4° Livello
Pianif. globale
Rete di campo

## Slide 17: Controllo gerarchico
comandi
Interazioni fisiche e logiche
+rapidità
- intelligenza
+intelligenza
- rapidità
informazioni
I sistemi a larga scala presentano spesso una struttura decomponibile in moduli (sottosistemi) interagenti fra loro
Questa struttura ha, alle volte, un’organizzazione gerarchica a livelli
Coordinamento
Apparato di controllo locale
Controllo 1
Sistema 1
Sistema 2
Controllo 2
Apparato di controllo locale
Controllo 3
Sistema 3
Sistema 4
Controllo 4

## Slide 18: ISA95.01 Levels
Level 4
Level 0
Level 1
Level 2
Level 3
Business Logistics
Plant Production Scheduling, Shipping,
Receiving, Inventory, etc
Manufacturing
Operations Management
Dispatching, Detailed Production
Scheduling, Production Tracking, ...
Batch
Production
Control
Discrete
Production
Control
Continuous
Production
Control
The production processes
Business Logistics
Management
(ERP)
Manufacturing
Operations Management
(MES, LIMS, AM, …)
Interfacce specificate
nella ISA 95.01 e nella
ISA 95.02
Area specificata
nella ISA 95.03

## Slide 19: Topologia ICT
Level 4
Level 1
Level 2
Level 3
I/O, Devices, Sensors
ERP, APO, Logistics Systems
MES, LIMS, WMS, CMM Systems
PLC, DCS,
Packaged Systems
Business Process Information Network
Operations Information Network
Automation Network
Discrete & Process Device Communication Networks
HMI, SCADA,
Batch Systems
Sistemi di controllo
Supervisione cella
Supervisione integrata
Gestione Stabilimento

## Slide 20: E per controllare una grande infrastruttura?

## Slide 21
IL TELECONTROLLO DI GORI
In house
500 Impianti telecontrollati
75.000 tag monitorati
1500 Pagine sinottiche

## Slide 22: Un protocollo per l’IoT
Protocollo open source sviluppato da LoRa Alliance; frequenze libere, nessun pagamento di canone
Raggio di comunicazione elevato (2km nei centri urbani e fino a 15km in campo aperto); trasmissione dati criptata; buona penetrabilità del segnale radio
Notevole efficienza i trasmissione; consumo di batteria dei sensori in campo ottimizzato; autonomia fino a 10 anni
Normativa in corso di definizione; rischio di revoca licenza di utilizzo frequenze
Esigenza di creazione di una rete proprietaria
Possibilità di comunicazione bidirezionale per alcune versioni dello standard

## Slide 23: Architettura di rete

## Slide 24: E con tutte queste misure?
Analisi dei trend di consumo e definizione di trend storici di domanda per la previsione della richiesta idrica
Migliore gestione della risorse idriche ed energetiche in base all’analisi dei consumi in tempo reale
Sviluppo di modelli di previsione della disponibilità idrica per fronteggiare i periodi di siccità
Maggiore precisione nella definizione dei Bilanci idrici di distretto per individuazione e riduzione perdite idriche
Miglioramento del Controllo in tempo reale delle pressioni per la riduzione delle perdite idriche
Sviluppo di tecniche di disaggregazione a livello di utenza e di distretti idrici
Possibilità d sviluppare modelli dinamici della rete per l’applicazione di strategie di gestione intelligente nell’ottica delle “smart water grid/network”